## Slide 1: Cytométrie en flux Hanadi NAHAS et Hugo COPPENS
14/12/23

## Slide 2
Principe
Un cytomètre de flux permet de caractériser et compter des cellules (ou des particules) en suspension dans un flux liquide

## Slide 3: Principe
L’interaction des cellules avec un ou plusieurs lasers permet de les caractériser selon différents critères :
Flux
  Taille = FSC (Forward Scatter)
  Granulosité = SSC (Side Scatter)
  Présence ou non de fluorochrome
Les cellules sont analysées une à une par le cytomètre = singulet
Notes: Grâce à̀ grande vitesse (i.e., plusieurs milliers d’événe- ments par seconde
  La lumière diffusée aux petits angles (Forward Scatter, FSC) qui renseigne sur la taille des particules
  La lumière diffusée à 90 degrés (Side Scatter – SSC) qui renseigne sur la forme, la structure interne et la granularité des particules.
Il est également possible de détecter, après perméabilisation, des molécules intracellulaires.
L’analyse de tissus cellulaires est possible, ceux-ci doivent alors être préalablement dissociés pour être mis secondairement en suspension.

## Slide 4
Principe
En amont :
Type d'échantillon : Cellules fraîches en suspension (conservée à +4°C 3-4h max avant analyse) ou cellules fixées dans PAF 4% (conservation d’une ou deux semaines max)
Marquage des cellules : selon conditions, colorants fluorescents ou des anticorps
Conditionnement : Tube 5mL en polystyrène pour cytométrie (ref : Falcon 352052)
Complexité de l’ech
Nb de cellules à analyser
Qlq minutes à qlq heures
Cytomètre :
Analyse des données :
Histogramme de l'intensité du signal de fluorescence pour chaque cellule de l'échantillon,
séparation des populations positives/négatives, clustering…
X

## Slide 5
Choix du fluorochrome

## Slide 6
Comptage cellulaire : nombre de cellules par unité de volume
Quantification au sein d’une population cellulaire d’un pourcentage de cellules exprimant un marqueur donné
Quantification de l’expression d’un marqueur sur l’ensemble d’une sous-population
Détection de la présence anormale d’un cluster de différentiation dans une population cellulaire
Tri cellulaire
Applications
Notes: Par exemple : la numération des lymphocytes CD4+ pour le suivi des patients VIH+
Par exemple : % de lymphocyte CD4+ parmi les lympho- cytes T ;
Par exemple : ADN pour éva- luation du cycle cellulaire (cancérologie) ;
(typage des leucémies / lymphomes, applications en oncohématologie)
Trie: L’analyse et l’identification des cellules d’intérêt se fait grâce à la CMF qui est couplée à un système de tri électromagnétique des cellules en sortie de flui- dique. Un appareil de tri cellulaire se nomme en anglais fluorescence-activated cell sorter (FACS), acronyme sou- vent improprement utilisé pour parler de CMF.

## Slide 7
Côté technique

## Slide 8
Bonnes pratiques
Stabilité d’acquisition (FSC en fonction du temps)
Eliminer les évènements saturants
Contrôle de viabilité (DAPI, 7AAD…)
Elimination des doublets (SSC-H en fonction du SSC-A)

## Slide 10
Côté technique
Fichier
Analyse
Expérience
Echantillon

## Slide 11
PMT à conserver entre les expériences

## Slide 12
Diagram :
Dotplot
Contour plot
Histogramme

## Slide 13
Button :
Autopolygon-Gate
Snap To Gate
Polygon Gate
Rectangle Gate
Quadrant Gate
Interval Gate
Autointerval Gate
Snap-To Interval Gate

## Slide 14
Sélection population
Sélection singulet

## Slide 15
Sélection population
Intensité fluo GFP
Sélection singulet

## Slide 19: Tarifs 2023
Cytomètre analyseur Fortessa
 | Tarifs horaire HT machine | Tarifs horaire HT personnel | Total
Biosit | 26 |  | 26
UR1 | 38 |  | 38
Académique | 73 | 36 | 110
Privé | 120 | 70 | 190
 | Tarifs horaire HT machine | Tarifs horaire HT personnel | Total
Biosit | 65 |  | 65
UR1 | 118 |  | 118
Académique | 165 | 70 | 225
Privé | 340 | 70 | 410
Trieur Aria Fusion

## Slide 20: Localisation des machines
Un LSR Fortessa X-20 (Becton Dickinson) : 5 lasers (18 fluorescences) : bleu 488nm, jaune 561 nm, rouge 640nm, violet 405nm, UV 355 nm. Passeur de plaque 96 puits
Trieur FACSAria FUSION (Becton Dickinson) capable de séparer jusqu’à 4 populations en simultané sur différents paramètres, mêmes lasers que Fortessa. Passeur de plaque 96 puits
Localisation : Campus de Villejean, bâtiment 8 Biosit, 2ème étage, pièce 232
Contacts : Alexis Aimé alexis.aime@univ-rennes.fr / Laurent Deleurme laurent.deleurme@univ-rennes.fr
https://fluorofinder.com/omips/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15524930
Journal spécialisé en cytométrie
Listing de marqueurs

## Slide 21: Merci pour votre attention !
Questions ?